Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец

От   06.09.2019           № 1486

Задание

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции объекта: «Мост автотранспортный пл. Победы» в городском округе город Елец Липецкой области Российской Федерации

Наименование объекта: «Мост автотранспортныйпл.Победы»

Место расположения объекта: Липецкая область г.Елец, мост через 
р. Быстрая Сосна в районе пл. Победы.

Стадии проектирования: П.

Основные характеристики моста:

- длина моста 235,35м;

- ширина моста 11,75м;

- год постройки 1970;

- количество полос 2.

Источником финансирования проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции объекта: «Мост автотранспортный пл. Победы» в городском округе город Елец Липецкой области Российской Федерации являются средства областного и местного бюджета.

1. Производство инженерно-геодезических работ

Топографическая съемка М 1:500, сечение рельефа через 0,5м, система координат МСК-48, система высот Балтийская.

Изыскания произвести согласно ГОСТ и СНиП.

Приложение: топографический план в масштабе 1:500 с указанием границ съемки, намеченных трасс и других объектов изысканий.

2. Производство инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологическая рекогносцировка территории.

Проходка инженерно-геологических выработок.

Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод.

Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории. Изыскания произвести согласно ГОСТ и СНиП.

Графические приложения:

- ситуационный план масштаба 1:1000 – 1:5000 с указанием предполагаемых мест расположения зданий, сооружений и трасс инженерных сетей;

- план площадки строительства на топографической основе масштаба 1:500.

2

3. Производство инженерно-гидрометеорологических изысканий

Определение и оценка гидрометеорологических условий района строительства, с приведением расчетных характеристик, необходимых для обоснования проекта сооружения.

Прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений (при их наличии) проектируемый объект с оценкой степени их опасности.

Общие рекомендации по инженерной защите сооружения и охране окружающей среды.

4. Производство инженерно-экологических исследований

Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничений природопользования.

Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды.

Лабораторные исследования отобранных проб.

В случае выявления объектов культурного наследия выполнить раздел проекта по сохранению объектов археологического наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Председатель комитета

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа

город Елец – главный архитектор                                                            С.Н.Колбасин

П.А.Сальков

2-80-53